| 1. | Identifikace látky / směsi A SPOLEČNOSTI / PODNIKU * |
| --- | --- |
| 1.1 | Identifikace látky nebo směsi: |  |
|  | Obchodní název: | WELT-SEAL ® |
|  | Další názvy látky nebo směsi: | - |
| 1.2 | Použití látky nebo směsi: | Lepidlo a těsnicí tmel |
| 1.3 | Identifikace společnosti nebo podniku: |  |
| 1.3.1 | Identifikace výrobce: |  |
|  | Jméno nebo obchodní jméno: | Atsko, Inc. |
|  | Místo podnikání nebo sídlo: | 2664 Russell St., Orangeburg, SC 29115, USA |
|  | Telefon: | +1-803-531-1820 |
|  | Fax: | +1-803-531-2139 |
|  | E-mail: | - |
| 1.3.2 | Identifikace dovozce: |  |
|  | Jméno nebo obchodní jméno: | Gentiana v. o. s. |
|  | Místo podnikání nebo sídlo: | náměstí Míru 33, CZ-285 07 Rataje nad Sázavou |
|  | Telefon: | +420-327-322 206 |
|  | Fax: | +420-327-322 206 |
|  | E-mail: | - |
| 1.4 | Telefonní číslo pro naléhavé situace: | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08, Praha 2 Telefon (24 hodin/den): +420 2 2491 9293, +420 2 2491 5402 +420 2 2491 4575 |
| 2. | Identifikace nebezpečnosti * |
|  | Klasifikace látky nebo směsi podle zákona: | Tento produkt je klasifikovaný jako F - VYSOCE HOŘLAVÝ a Xi - DRÁŽDIVÝ podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, Evropské směrnice č. 67/548/EHS, směrnice č. 1999/45/ES a v ČR podle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. * |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: |  |  |
|  | R-věty: | R11 Vysoce hořlavý. R36 Dráždí oči. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. |
|  | S-věty: | S2 Uchovávejte mimo dosah dětí S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. |
|  | Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky / směsi: | Dráždí oči. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Viz kap. 11. |
|  | Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky / směsi: | Při používání za předepsaných podmínek nejsou nepříznivé účinky na životní prostředí předpokládány. Viz kap. 12. |
|  | Další rizika, která přispívají k celkové nebezpečnosti: | Přípravek je vysoce hořlavý - chraňte před přímým ohněm. |
| 3. | složení / informace o složkách * |
|  | Chemická charakteristika: | Směs dále uvedených chemických látek. |
|  | Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: |  |
|  | Chemický název: | ACETON |
|  | Obsah v (%): | 60-70% |
|  | Číslo CAS: | 67-64-1 |
|  | Číslo ES (EINECS): | 200-662-2 |
|  | Indexové číslo: | 606-001-00-8 |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: | F - Vysoce hořlavý Xi - Dráždivý |
|  | Klasifikace EC: | F; R11 Xi; R36 R66 R67 |
|  | Chemický název: | OXID ZINEČNATÝ |
|  | Obsah v (%): | 1-10% |
|  | Číslo CAS: | 1314-13-2 |
|  | Číslo ES (EINECS): | 215-222-5 |
|  | Indexové číslo: | 030-013-00-7 |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: | N - Nebezpečný pro životní prostředí |
|  | Klasifikace EC: | N; R50-53 |
|  | Chemický název: | Kyselina salicylová |
|  | Obsah v (%): | 1-10% |
|  | Číslo CAS: | 69-72-7 |
|  | Číslo ES (EINECS): | 200-712-3 |
|  | Indexové číslo: | - |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: | Xn - Zdraví škodlivý |
|  | Klasifikace EC: | - |
|  | Chemický název: | Fenolformaldehydová pryskyřice |
|  | Obsah v (%): | 10-20% |
|  | Číslo CAS: | 9003-35-4 |
|  | Číslo ES (EINECS): | - |
|  | Indexové číslo: | - |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: | - |
|  | Klasifikace: | - |
|  | Chemický název: | Akrylonitril-butadienový elastomer |
|  | Obsah v (%): | 10-20% |
|  | Číslo CAS: | 9003-18-3 |
|  | Číslo ES (EINECS): | - |
|  | Indexové číslo: | - |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: | - |
|  | Klasifikace: | - |
| 4. | Pokyny pro první pomoc * |
| 4.1 | Všeobecné pokyny: | V případech nejistoty, nebo pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékaře. |
| 4.2 | Při nadýchání: | Postiženého dopravte na čerstvý vzduch. Při dýchacích potížích volejte lékaře. |
| 4.3 | Při styku s kůží: | Znečištěný oděv svlékněte. Postižená místa umyjte mýdlem a vodou. |
| 4.4 | Při zasažení očí: | Oči neprodleně vymývejte velkým množstvím vody po dobu minimálně 10 minut. Přivolejte lékaře. |
| 4.5 | Při požití: | Nevyvolávejte zvracení. Vypijte dvě sklenice mléka nebo vody. Volejte lékaře nebo Toxikologické informační středisko (TIS) – viz kap. 1.4. Při spontánním zvracení přidržujte postiženému hlavu pod kyčlemi, aby se zabránilo aspiraci rozpouštědla do plic. (Nikdy nepodávejte nic ústy osobám v bezvědomí.) |
| 4.6 | Další údaje: | - |
| 5. | Opatření pro hašení požáru * |
| 5.1 | Vhodná hasiva: | Oxid uhličitý (CO2), pěna, hasicí prášek. |
| 5.2 | Nevhodná hasiva: | Nejsou uvedena. |
| 5.3 | Zvláštní nebezpečí: | Přehřáté, uzavřené nádoby vystavené ohni mohou z důvodu nárůstu tlaku explodovat. |
| 5.4 | Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: | Použijte vhodný dýchací ochranný přístroj s nezávislým přívodem vzduchu. |
| 5.5 | Další údaje: | - |
| 6. | Opatření v případě náhodného úniku * |
| 6.1 | Preventivní opatření pro ochranu osob: | Noste osobní ochranné prostředky a dbejte bezpečnostních předpisů (viz jednotlivé kapitoly bezpečnostního listu). Odstraňte všechny zápalné zdroje. |
| 6.2 | Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: | Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových nebo spodních vod. |
| 6.3 | Doporučené metody čištění a zneškodnění: | Uniklý přípravek shromážděte, zbytky seberte pomocí vhodného nasákavého materiálu a uložte do k tomu určených uzavřených odpadních kontejnerů k následnému zneškodnění ve shodě s platnými místními předpisy (viz kap. 13). |
| 6.4 | Další údaje: | - |
| 7. | zacházení a skladování * |
| 7.1 | Pokyny pro zacházení: | Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker, plamene a jiných zápalných zdrojů. Uvolňující se páry mohou snadno vzplanout a hořet výbušným způsobem. Používejte pouze v prostorách s dostatečným větráním, aby se koncentrace par udržela pod doporučenými expozičními limity (viz kap. 8.1). Zamezte dlouhodobému vdechování par nebo aerosolu (při případné aplikaci postřikem). Při stříkání použijte funkční stříkací kabinu nebo respirátor s částicovým filtrem a dostatečným lokálním odsáváním, aby se zamezilo hromadění par. Zamezte styku s očima a kůží. Nevdechujte páry a aerosoly. Noste osobní ochranné prostředky (viz kap.8.2). |
| 7.2 | Pokyny pro skladování: | Chraňte před mrazem. Uchovávejte v suchu a chladnu na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud přípravek nepoužíváte, uchovávejte nádoby uzavřené. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. |
| 7.3 | Specifické / specifická použití: | Tento výrobek je určen k použití jako lepidlo a těsnicí tmel. |
| 8. | Omezování expozice / osobní ochranné prostředky * |
| 8.1 | Limitní hodnoty expozice: | ČR 2007 – Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů: * Aceton (CAS: 67-64-1): PEL: 800 mg/m3 NPK-P: 1500 mg/m3 Faktor přepočtu z mg/m3 na ppm: 0,421 Oxid zinečnatý (CAS: 1314-13-2): PEL: 2 mg/m3 NPK-P: 5 mg/m3 ---------------------------------------- Oxid zinečnatý - prach s převážně nespecifickým účinkem (CAS: 1314-13-2): PELc: 10 mg/m3 Prach fenolformaldehydových pryskyřic: PEL: 5 mg/m3 PEL - Přípustné expoziční limity jsou celosměnné časově vážené průměry koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být podle současného stavu znalostí vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době, aniž by u nich došlo i při celoživotní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. NPK-P - Nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší jsou koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven. PELc = přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci prachu. |
| 8.2 | Omezování expozice: |  |
| 8.2.1 | Omezování expozice pracovníků | Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Dbejte obvyklých bezpečnostních opatření pro práci s chemikáliemi. Během používání nejezte, nepijte a nekuřte. |
|  | Ochrana dýchacích cest: | Při překročení expozičním limitů (viz kap. 8.1) použijte vhodný ochranný dýchací přístroj schválený pro daný účel. |
|  | Ochrana rukou: | Zamezte styku s kůží. Noste nepropustné ochranné rukavice. |
|  | Ochrana očí: | Zamezte styku s očima. Používejte ochranné brýle nebo obličejový ochranný štít. |
|  | Ochrana kůže: | Při odpovídajícím zacházení není nutná. |
| 8.2.2 | Omezování expozice životního prostředí: | Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových nebo spodních vod. Přípravek obsahuje těkavé organické látky. Při aplikaci je provozovatel zdroje znečišťování ovzduší povinen postupovat v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a především vyhlášky MŽP č.355/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší aplikujících organická rozpouštědla. |
| 9. | fyzikální a chemické vlastnosti * |
| 9.1 | Obecné informace: |  |
|  | Vzhled: |  |
|  | Skupenství: | Kapalné |
|  | Barva: | Světle žlutohnědá |
|  | Zápach nebo vůně: | Po acetonu |
| 9.2 | Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: |  |
|  | Hodnota pH: | Neuvedeno |
|  | Bod varu / rozmezí bodu varu (°C): | 56°C (Aceton) |
|  | Teplota tání / rozmezí teploty tání (°C): | Neuvedeno |
|  | Bod vzplanutí (°C): | 4°C (Aceton) |
|  | Hořlavost: | Směs je klasifikována jako vysoce hořlavá. |
|  | Samozápalnost: | Neuvedeno |
|  | Výbušné vlastnosti: |  |
|  | dolní mez (% obj.): | 2,6 |
|  | horní mez (% obj.): | 12,8 |
|  | Oxidační vlastnosti: | Směs není klasifikována jako oxidující. |
|  | Tlak par (mm Hg při 20°C): | 180 (mm Hg při 20°C) |
|  | Relativní hustota: | 0,89 (voda=1) |
|  | Rozpustnost: |  |
|  | - ve vodě: | Mírně rozpustný ve vodě. |
|  | - v tucích: | Neuvedeno |
|  | - v organických rozpouštědlech: | Neuvedeno |
|  | Rozdělovací koef. n-oktanol/voda: | Neuvedeno |
|  | Viskozita (cps): | 2150 cps |
|  | Hustota par: | 2 (vzduch=1) |
|  | Rychlost odpařování: | 1,6 (ether=1) |
|  | Obsah organických rozpouštědel (g/l): | 594 |
| 9.3 | Další informace: | - |
| 10. |  |
| 10.1 | Podmínky, kterým je třeba zabránit: | Při používání za předepsaných podmínek pro skladování a manipulaci (viz kap. 7 a 8) je stabilní. |
| 10.2 | Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: | Udržujte mimo dosah otevřeného plamene a jiných zápalných zdrojů. |
| 10.3 | Nebezpečné produkty rozkladu: | Oxid uhličitý, oxid uhelnatý dusíkaté rozkladné produkty včetně možnosti výskytu kyanovodíku (HCN). |
| 10.4 | Další informace: | - |
| 11. | TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE * |
| 11.1 | Akutní účinky (akutní toxicita, dráždivost a žíravost): * | Nebezpečné účinky pro zdraví člověka: Přípravek je klasifikován na základě konvenční výpočtové metody podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 369/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako dráždivý: Dráždí oči. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Při nadýchání: Vdechování vysokých koncentrací par rozpouštědel může způsobit podráždění dýchacích cest a dočasné poškození centrální nervové soustavy. Dlouhodobé nebo opakované vystavení parám acetonu může způsobit poškození jater, ledvin a krve. Příznaky expozice mohou zahrnovat: závratě, slabost, pocit únavy, nevolnost, bolesti hlavy, obličejové křeče, poruchy vidění, ztráta koordinace, zpomalení času reakce a v extrémních případech bezvědomí. Styk s kůží: Může způsobit podráždění kůže. Příznaky: vysušení a popraskání kůže. Kontakt s očima: Páry a kapalina dráždí oči. Příznaky: bolest, zarudnutí. Při požití: Může způsobit podráždění trávicího systému. Aspirace rozpouštědel do plic při zvracení po požití může způsobit poškození plic. Příznaky: nevolnost, zvracení a průjem. Číselné údaje pro přípravek nejsou k dispozici. |
|  | -LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): | - |
|  | -LD50, orálně, myš (mg.kg-1): | - |
|  | -LC50, inhalačně, potkan (mg.m-3): | - |
| 11.2 | Další účinky: |  |
|  | Toxikokinetika, metabolismus a distribuce: * | Neuvedeno |
|  | Senzibilizace: | Neuvedeno |
|  | Toxicita po opakovaných dávkách: * | Dlouhodobé, okamžité a chronické účinky na zdraví člověka: Žádné další údaje. |
|  | Karcinogenita: | Neuvedeno |
|  | Mutagenita: | Neuvedeno |
|  | Toxicita pro reprodukci: | Neuvedeno |
|  | Další údaje: | - |
| 12. | Ekologické informace * |
| 12.1 | Ekotoxicita: | Přípravek není podle zákona č.356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových nebo spodních vod. |
|  | Akutní / chronická toxicita: * |  |
|  | - LC50, 96 hod., ryby (mg.l -1): | - |
|  | - EC50, 48 hod., dafnie (mg.l -1): | - |
|  | - IC50, 96 hod., řasy (mg.l-1): | - |
| 12.2 | Mobilita: | Neuvedeno |
| 12.3 | Persistence a rozložitelnost: | Neuvedeno |
| 12.4 | Bioakumulační potenciál: | Neuvedeno |
| 12.5 | Výsledky posouzení PBT: * | Neuvedeno |
| 12.6 | Jiné nepříznivé účinky: | - |
| 13. | pokyny pro odstraňování * |
| 13.1 | Nebezpečí, spojená s odstraňováním látky nebo směsi: | Směs je klasifikována jako nebezpečná. Směs je nutné odstraňovat podle platné legislativy a platných místních předpisů prostřednictvím oprávněných firem. Nenechte uniknout do kanalizace. |
| 13.2 | Vhodné metody odstraňování látky nebo směsi a znečištěných obalů: | Dále uvedené kódy odpadu jsou doporučením na základě předpokládaného použití. Při speciálním použití a určitých podmínkách pro odstraňování mohou být přiřazeny uživatelem podle okolností i jiné kódy odpadu. |
| 13.3 | Právní předpisy o odpadech: | Zákon č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme zařazení odpadu podle Katalogu odpadů Sbírka zákonů č.381/2001 pod kódem: 08 04 09-odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Nevyčištěné obaly je nutné likvidovat jako obsah. Vyčištěný obalový materiál předejte k recyklaci. |
| 14. | Informace pro přepravu * |
|  | UN číslo: | 1133 |
|  | Technický název (ADR/RID/ADN/ADNR): | LEPIDLA |
|  | Technický název (IMDG/ IATA): | ADHESIVES |
|  | Pozemní přeprava (ADR/RID) |
|  | Třída: | 3 |
|  | Obalová skupina: | II |
|  | Omezené množství: | LQ3 |
|  | Klasifikační kód: | F1 |
|  | Číslo nebezpečnosti: | 33 |
|  | Bezpečnostní značka: | 3 |
|  | Vnitrozemská vodní přeprava (ADN/ADNR) |
|  | Třída: | 3 |
|  | Obalová skupina: | II |
|  | Omezené množství: | LQ3 |
|  | Klasifikační kód: | F1 |
|  | Číslo nebezpečnosti: | 33 |
|  | Bezpečnostní značka: | 3 |
|  | Námořní přeprava (IMDG) |
|  | Třída: | 3 |
|  | Obalová skupina: | II |
|  | Vedlejší nebezpečí: | - |
|  | Látka znečišťující moře: | NE |
|  | EmS: | F-E, S-D |
|  | Nálepka: | 3 |
|  | Letecká přeprava (IATA) |
|  | Třída: | 3 |
|  | Obalová skupina: | II |
|  | Vedlejší nebezpečí: | - |
|  | Nálepka: | 3 |
|  | Další údaje: - |
| 15. | Informace o předpisech * |
| 15.1 | Informace na obalu látky nebo směsi: |  |
|  | Klasifikace látky nebo směsi podle zákona: | Tento produkt je klasifikovaný jako F - VYSOCE HOŘLAVÝ a Xi - DRÁŽDIVÝ podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, Evropské směrnice č. 67/548/EHS, směrnice č. 1999/45/ES a v ČR podle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. * |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: |  |  |
|  | R-věty: | R11 Vysoce hořlavý. R36 Dráždí oči. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. |
|  | S-věty: | S2 Uchovávejte mimo dosah dětí S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. |
| 15.2 | Posouzení chemické bezpečnosti (látky samotné nebo obsažené ve směsi): * | Neuvedeno |
| 15.3 | Specifická ustanovení, týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí: * | Zákon č. 371/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků ve znění 369/2005 Sb. a 28/2007 Sb. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zvl. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně usnesení Poslanecké sněmovny č.157/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 94/2004 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 13/2009 Sb., kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s., č. 33/2005 Sb. m. s., č. 14/2007 Sb. m. s. a č. 21/2008 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Úmluva o mezinárodní železniční přepravě COTIF, příloha č. I, Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID), vyhlášená ve Sbírce zákonů, č. 19/2007 Sb. m. s. |
| 15.4 | Specifická ustanovení, týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí na úrovní ES: * | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006. Směrnice Rady č. 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků. |
| 15.5 | Ostatní ustanovení: | - |
| 16. | Další informace * |
|  | Plné znění použitých R vět: Tento seznam R-vět je zde uvedený pouze pro informaci a nesouvisí s celkovou klasifikací produktu. * R11 Vysoce hořlavý. R36 Dráždí oči. R50 Vysoce toxický pro vodní organismy. R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Pokyny pro školení: * Neuvedeno Doporučená omezení použití (tj. nezávazná doporučení dodavatele): * Neuvedeno Další informace (písemné odkazy nebo kontaktní místo technických informací): * Neuvedeno Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: * Neuvedeno Předmětem revize je přizpůsobení tohoto bezpečnostního listu platné legislativě. Změny jsou označeny *. Informace v tomto bezpečnostním listu je zpracována jako správná a úplná podle nejlepších dostupných znalostí. Je zpracována v dobré víře, ale bez záruky. Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních podmínkách. Je odpovědností uživatele produktu, aby posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci. |